## Slide 1
徐重GPS逻辑（不带BBM版本）
GPS基本功能：
在整车调试阶段GPS不对整车进行控制，只要有GPS设备即可正常工作；发动机必须接收到GPS的起动信号后才能起动，起动机控制交由GPS设备接管。空档保护，卡滞等起动机保护功能还由ECU实现。
锁车功能：GPS判断是否未锁车状态，或者GPS设备被调换状态，则GPS不允许发动机起动；若锁车时发动机在运行状态，则不采取任何动作。
防拆功能：若GPS被拆除，则ECU无法收到起动信号，发动机无法启动。若用户强行对起动机继电器供电，发动机只能被起动机拖动，不进行喷油操作。达到防拆防破解功能；

## Slide 2
 | 周期 | ID | Byte | 说明 | 状态
ECU发送数据 | 200ms | 0x18FF2800 | 1 | 钥匙开关请求起动状态 | 00：不启动 01：启动
 |  |  | 2 | 车下起动开关状态 | 00：不启动 01：启动
GPS发送数据 | 200ms | 0x0CFF3927 | 1 | 请求发动机起动状态 (GPS什么时候开始发，什么时候停发？) | 00：不启动 01：启动
PGN请求 | 按需 （上电后请求若干次） | 0x18EA0021 | 1-3 | 请求发动机发送VIN | ECFF00
VIN |  | 18ECFE00 （x18ECFF00 0x18EBFF00） | 17 | 多包信息 | 默认VIN：LZZ5ELMA97W146738 GPS绑定需要判断
信息ID定义
为了防止破解，ECU发送的数据和GPS发送的数据的无效位可以用随机数填充；

## Slide 3
GPS请求VIN
ECU发送VIN
GPS判断状态
始终允许起动
将VIN存入GPS内存
VIN为默认代码
VIN为实际车架号
GSP执行正常校验操作
首次装车GPS进行绑定

## Slide 4
GPS
GPS
ECU
① GSP请求VIN
GPS上电初始化
GPS和内存VIN比对
ECU发送VIN
ECU的到钥匙开关或车下起动开关信号
ECU发送VIN与GPS内存储相同且GPS处于未锁车状态
发动机起动
ECU发送VIN与GPS内存储不相同或GPS处于锁车状态
ECU的到钥匙开关或车下起动开关信号
发动机不启动
GSP发送起动命令
GSP发送不起动命令
正常校验流程

## Slide 5
需要后续做的工作：
更改ECU程序；
更改GPS程序；
重新签订订货号以区分原GPS逻辑车型；
整车不需要BBM，其他硬件不做更改。